# KARTA TECHNICZNA V007

Rodzaj buta: sandał,

# Norma: ENISO 20345:2022

# Kategoria ochrony: SB E FO SR,

Materiał: wysokiej jakości, oddychająca, czarna skóra,

Kołnierz i język miechowy.

Wkładka wewnątrz buta z miękkiej pianki w celu poprawienia komfortu użytkowania,

Podnosek metalowy chroniący palce stóp przed uderzeniem z energią do 200J,

Podeszwa wykonana metodą wtrysku z podwójnego poliuretanu, olejoodporna,

Szew: bliźniaczy 20A, szary,

Zapięcie: rzep

Rozmiary: 36-47.